Характеристика объекта: Здание торгового комплекса включает в себя двухэтажный (далее Корпус №1) и одноэтажный (далее Корпус №2) корпуса, являющиеся самостоятельными пожарными отсеками здания, для сообщения между которыми выполнены  переходы и устроены дополнительные проемы. Корпус №1  представляет собой двухэтажное четырехпролетное  здание без подвала, с габаритными размерами в плане 72,0х103,0м. Величина каждого пролета - 18,0м, шаг колонн вдоль буквенных осей здания - 6,0м, вдоль цифровых осей на первом этаже - 9,0м, на втором этаже -18,0м. Высота первого этажа между отметками чистого пола составляет - 6,0м, второго этажа от отметки чистого пола до низа стропильных ферм - 4,8м. Отметка конька ферм с учетом конструкции кровли равна 14,2м, отметка верха парапетных плит - 12,6 м. и - 14,4 м. С восточной стороны здания на уровне первого этажа к зданию по его длине пристроен навес из легким металлических конструкций, размером в плане 4,5х103 м, площадь ограждения навеса не превышает 50%. Общая площадь застройки 7550,4 м2, строительный объем здания 107593,2 м3. Здание каркасно-панельное с рамной конструктивной схемой. Фермы покрытия - сборные железобетонные, безраскосные, с сегментным очертанием верхнего пояса. Стены здания выполнены из керамзитобетонных панелей толщиной 300мм. Частично для наружного ограждения использован красный глиняный кирпич на цементно-песчаном растворе. Фундаменты - железобетонные, стаканного типа, сборно-монолитные. Кровля здания - рулонная, утепленная, совмещенная, с организованным внутренним водоотводом. Для покрытия здания применены железобетонные ребристые сборные плиты с предварительным напряжением. Плиты опираются на стропильные фермы, расположенные вдоль буквенных осей. Для междуэтажного перекрытия применены железобетонные ребристые плиты с предварительным напряжением. Частично в перекрытиях выполнены монолитные участки. Здание Корпуса №2 прямоугольное в плане, одноэтажное, двухпролетное, без подвала с размерами - 36,0х96,0м. Высота здания от уровня чистого пола до низа стропильных конструкций равна 7,2м и 4,8м. Величина каждого пролета равна 18,0м, шаг колонн в продольном направлении 6,0м. Площадь этажа 3477,6 м2, строительный объем здания 21773 м3. Здание - каркасное, каркас — железобетонный. Наружные стены выполнены из керамзитобетонных панелей толщина панелей 300мм. По конструктивной схеме стеновые панели навесные. Частично наружные стены выполнены из красного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Толщина кирпичных участков стен 510мм. В качестве основной стропильной конструкции принята односкатная трапециевидная ферма из стальных прокатных уголков с односторонней консолью. Корпус №1 и корпус №2 соединяются между собой в уровне первого этажа переход размерами в плане 11,87х25,4 м, высотой  до покрытия 4,26м. Общая строительная площадь перехода 412,21 м2, строительный объем 1756 м3. К корпусу №2 пристроен навес, размерами в плане в 22,30х96,00м, общей площадью 2140,8 м2, строительным объемом 16698,24 м3, навес выполнен из легких металлических конструкций, площадь ограждения навеса не превышает 50%.
Осмотр помещений в рабочее время через ведущего инженера по пожарной безопасности предварительно согласовав время (в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов).  В праздничные и выходные дни через директора магазина.